## Slide 1: 4.5 电容器的电容 1.自然界中两种电荷 2.起电方式及带电实质 3.电荷守恒定律 4.元电荷

## Slide 2
1、电容器
(１)定义：
任何两个彼此绝缘又相隔很近的导体,组成一个电容器。
(２)电容器的充、放电
充电：
放电：
电源能量→电场能
电场能→其他形式能
：一种重要的电学元件
（3）电容器的作用：
容纳储存电荷

## Slide 3
那电容器储存电荷的本领如何表征呢？
电容C
+ + + + + + + + +
- - - - - - - - -
U
+Q
-Q
表示电容在数值上等于使两极板间的电势差为1V时电容器需要带的电荷量。
一个极板所带电荷量的绝对值
2. 电容C
定义:把电容器带电量Q与两极板间的电压U的比值叫这个电容器的电容，用C表示

## Slide 4
单位：法拉（简称法）， 1F=1C/V
其它单位：微法（μF）、皮法（pF）
1F = 106μF = 1012pF
物理意义：
描述电容器容纳电荷本领的物理量

## Slide 5
说明：
描述电容器容纳电荷本领的物理量
（1）电容是电容器本身的一种属性，其大小与电容器的电荷量和电压无关。
（2）常用电容器：
按构造分:
固定电容器：C不可变（符号为 ）
可变电容器：C可改变（符号为 ）
半可变电容器：C只能作微小改变

## Slide 6
按介质分：
纸介电容器：容量大，价格低，体积小；
损耗大，有电感。
云母电容器：介质损耗小，绝缘性能好，
较稳定。
（3）电容器的重要指标：电容及额定电压。
瓷介电容器：耐磨，寿命长；易破碎。
电解电容器：容量大（介质薄且两极近)，
体积小；有极性，易漏电。
（符号为： ）
击穿电压：加在电容器两极上的极限电压。
额定电压：电容器长期工作所能承受的电压。
一般情况下，工作电压应低于击穿电压。

## Slide 7
3.平行板电容器
C和d成反比
C与S成正比
C与ε成正比
相对介电常数
正对面积
静电力常量
两极板间的距离
（平行板电容器）
电容器的电容是电容器本身的结构决定，决定于两极板的大小和形状、相对位置及板间的电介质，与是否带电或与带电量的多少无关。
k=9.0×109N·m2/C2
——最简单最基本的电容器

## Slide 8
介质的
介电常数
真空的介电常数

## Slide 9
4、电容器式传感器
传感器：把位移、速度、压力、温度、流量、声强和光照等非电学量转换成电压、电流、电荷和电容等电学量的装置。
测定液面高度 的电容式传感器

## Slide 10
测定角度 的电容式传感器
x
极板
极板
电介质
测定位移 的电容式传感器
固定电极
可动电极
待测压力
测定压力 的电容式传感器

## Slide 11
甲同学说:“电容器带电越多,电容越大,不带电时,电容为零”。此说法对吗?为什么?
乙同学说:“若A电容器带电比B电容器带电量多,则A的电容就比B的电容大”。此说法对吗?为什么?
课堂训练

## Slide 12: 电容器的Q—U图象
U/V
Q/C
C1
C2
C1>C2
0

## Slide 13
丙同学说:“若A电容器比B电容器的电容大,则当它们充电(或放电)时,如果两极板间电压都升高(或降低)1V,则A电容器吸收(或放出)的电量一定比B的多”,此说法对吗?为什么?
丁同学说:“若A电容器比B电容器的电容大,则A电容器一定比B电容器能够存储更多的电量.” 此说法对吗?为什么?
课堂训练

## Slide 14: 电容器的Q—U图象
U/V
Q/C
△U
△Q1
C1
C2
△Q2
0

## Slide 15
讨论：C由Q、U决定吗？
（C不由Q、U决定 ）
Q=CU
（Q由C、U决定）
（U由Q、C决定 ）
电容器的电容与是否带电或与带电量的多少无关

## Slide 16: 小 结
（1）电容器：任何两个彼此绝缘又相隔很近的导体，组成一个电容器
（3）平行板电容器：
（4）电容器式传感器：测定液面高度 、角度、位移、压力等
（2）电容：描述电容器容纳电荷的本领
充电：电源能量 电场能
放电：电场能 其他形式能
0000
0000
电容是电容器本身的一种属性，其大小与电容器的电荷量和电压无关。