## Slide 1: 5.3 闭合电路欧姆定律及其应用 1.闭合电路 2.闭合电路欧姆定律 3.路端电压与负载的关系 4.闭合电路中的功率

## Slide 2
1. 闭合电路
用导线把电源、用电器连成一个闭合电路。
外电路:电源外部的用电器和导线构成外电路。
内电路:电源内部是内电路。
闭合电路
部分电路
r
E
R
R
S
内电路
外电路

## Slide 3
（1）电路中的电势变化情况
在外电路中，沿电流方向电势降低。
在内电路中，一方面，存在内阻，沿电流方向电势也降低；另一方面，沿电流方向存在电势“跃升”。
r
E
R
S
内电路
外电路

## Slide 4
（2）讨论闭合回路中的能量转化关系
若外电路中的用电器都是纯电阻R，在时间t内外电路中有多少电能转化为内能？
E外=I2Rt
内电路也有电阻r，当电流通过内电路时，也有一部分电能转化为内能
E内=I2rt
电流流经电源时，在时间t内非静电力做多少功
W=Eq＝EIt
以上各能量之间有什么关系？
r
E
R
S
内电路
外电路

## Slide 5
根据能量守恒定律，非静电力做的功应该等于内外电路中电能转化为其他形式的能的总和。
W=E外+E内
EIt=I2Rt+I2rt
r
E
R
S
内电路
外电路
（ 纯电阻电路）

## Slide 6
表述：闭合电路中的电流跟电源的电动势成正比，跟内、外电路的电阻之和成反比。
2. 闭合电路欧姆定律
r
E
R
S
纯电阻电路

## Slide 7
说明：
（2） 是外电路上总的电势降落，习惯上叫路端电压。
（3） 是内电路上的电势降落，习惯上叫内电压。
（4）
（1）只适用于纯电阻电路。
（ 纯电阻电路）
（任何电路）

## Slide 8: 闭合电路欧姆定律
U外
U内
E
结论：E = U外+ U内
E
R
r
电路中电势降落关系

## Slide 9
3. 路端电压与负载的关系
路端电压：外电路两端的电压
结论：路端电压随着外电阻的增大而增大，随着外电阻的减小而减小。

## Slide 10
两个特例：
（1）外电路断路时
a
b
（2）外电路短路时
a
b

## Slide 11
路端电压与电流关系图象（电源的外特性曲线）的物理意义
①在纵轴上的截距表示电源的电动势E。
②在横轴上的截距表示电源的短路电流。
③图象斜率的绝对值表示电源的内阻r，内阻越大，图线斜率绝对值越大。

## Slide 12
1.在图中，R1＝14Ω，R2＝9Ω，当开关S切换到位置1时，电流表示数I1＝0.2A;当开关S切换到位置2时，电流表示数I2＝0.3A。求电源的电动势E和r。
r
S
E
A
R
1
R
2
1
2
课堂训练
解：根据闭合电路欧姆定律，列方程得
消去E，解得
代入数据解得

## Slide 13
2. 已知电路中的电源电动势是1.5 V，内电阻是0.1W ，外电路的电阻是1.4W 。求电路中的电流 I 和路端电压U 。
解：根据闭合电路欧姆定律，电路中的电流为
路端电压为
课堂训练

## Slide 14
3、 如图，Ｒ1=14Ω,Ｒ2=9Ω,当开关处于位置1时,理想电流表读数I1=0.2A；当开关处于位置2时,电流表读数I2=0.3A求电源的电动势E和内电阻r。
1
A
R1
R2
2
E
r
E = 3V
r = 1Ω
课堂训练

## Slide 15
4、如图，R＝0.8Ω当开关S断开时电压表的读数为1.5V；当开关S闭合时电压表的读数为1.2V则该电源的电动势和内电阻分别为多少?
E=1.5V，r =1.5Ω
课堂训练

## Slide 16: 4. 闭合电路中的功率
由于闭合电路中内、外电路的电流相等，
由
得
（1）电源提供的功率（电源功率）：
（2）电源的输出功率（外电路得到的功率）：
（3）电源内阻上的热功率：
（4）电源供电效率： =P出/P总＝U外/E
（只适用于纯电阻电路）

## Slide 17
消耗的外电路的功率也不完全是我们所需要的。
一般地，把电流做功可分为有用功和无用功两类。
（5）电源做功效率：

## Slide 18: 小结
1．闭合电路欧姆定律
2．路端电压跟负载的关系：
（1）路端电压随外电路电阻R增大而增大
断路:
短路:
（2）路端电压U随电流I变化的图象