## Slide 1
9.3 电磁波的发射与接收
3.1 无线电波的发射
3.2 无线电波的接收
3.3 无线电波的传播方式

## Slide 2
1.要有效发射电磁波，振荡电路须具有如下特点：
⑴要有足够高的振荡频率。
⑵振荡电路的电场和磁场必须分散到尽可能大的空间，这样才能有效地把能量辐射出去。
3.1 无线电波的发射

## Slide 3
The electromagnetic field line

## Slide 4
2. 发射无线电波的装置：
振荡器
L1
L2
开放电路
地线
天线
无线电波由开放电路发射出去
振荡器电路
实际的发射装置

## Slide 5
方法一：调幅 AM
方法二：调频 FM
3. 无线电波传递信号的调制技术
使高频电磁波的振幅随信号的强弱而变
使高频电磁波的频率随信号的强弱而变
调制
调幅
调频

## Slide 6
声音信号的调制过程学科网
调幅 (AM)：中波和短波波段；
调频 (FM)：微波（甚高频和超高频波段）

## Slide 7
我们生活的空间布满了强弱不同的电磁波,我们又如何选出自己所需的无线电波呢?
3.2 无线电波的接收

## Slide 8
改变其固有频率
调谐——挑选特定的电磁波
1. 接收无线电波的装置：
通过可变电容改变的固有频率，使其与接收电台的电磁波频率相同，这个频率的电磁波就在调谐电路里激起较强的感应电流，这种现象叫做电谐振
调谐电路

## Slide 9
问题:用调谐器接收到的感应电流是调制的高频振荡电流，这样我们就可以感知信号了吗?

## Slide 10
2.检波
从接收到的高频振荡中“检”出所携带的信号，叫做检波，它是调制的逆过程，因此也叫解调。

## Slide 12
信号
调制
振荡电流
发射
调谐电路
解调
输出
3. 无线电波发射和接受流程图
无线电波的发射
无线电波的接收

## Slide 13: 电磁波的发射与接收
全过程示意图
低频电信号
高频载波信号
调制
发射
接收——调谐
解调
检波
还原

## Slide 14
3.3 无线电波的传播方式
波段 |  | 波长 | 频率 | 传播方式 | 主要用途
长波 |  | 30000m～3000m | 10kHz～100kHz | 地波 | 超远程无线电通信和导航
中波 |  | 3000m～200m | 100kHz～1500kHz | 地波和天波 | 调幅（AM）无线电广播、电报、通信
中短波 |  | 200m～50m | 1500kHz～6000kHz |  | 
短波 |  | 50m～10m | 6MHz～30MHz | 天波 | 
微波 | 米波 （VHF） | 10m～1m | 30MHz～300MHz | 近似直线传播 | 调频（FM）无线电广播、电视、导航
 | 分米波 （UHF） | 1m～0.1m | 300MHz～3000MHz | 直线传播 | 电视、雷达、导航
 | 厘米波 | 10cm～1cm | 3000MHz～30000MHz |  | 
 | 毫米波 | 10mm～1mm | 30000MHz～300000MHz |  | 

## Slide 15
长波
地波传播
短波
微波
微波
无线电波的传播方式
天波传播
微波中继站

## Slide 16
为什么不同波段的无线电波采用不同的方式传播？
想一想

## Slide 17
长波
地波传播
长波： 波长较长，容易产生衍射现象。长波在地面传播时能绕过障碍物（大山、高大建筑物……）

## Slide 18
长波容易被电离层吸收； 短波容易被电离层反射； 微波容易穿过电离层。
短波
天波传播

## Slide 19
微波：频率很高；直线传播。
微波
微波中继站

## Slide 20
微波

## Slide 21
【例1】一个收音机接收电磁波的最大频率是最小频率的n倍，若调谐电路的电感不变，则电路中接收最大频率和最小频率时，电容器的电容量之比为多少？
解析: 收音机接收电磁波时，接收电路的振荡频率与电磁波的频率应该相等。